## Slide 1: SunnyPi
Door:
Jonathan van Rijn Wilco Visser
Dorus Hoogenbosch
De betaalbare
Solar Monitor
Notes: Wilco: Welkomswoord

## Slide 2: Inhoud
Inleiding
Het vooronderzoek
Platformkeuze
Het product
  SunnyPi
  Statusapplicatie
Korte demonstratie
Notes: Dorus: Inhoud

## Slide 3: Inleiding
De opdracht
  Onderzoek
  Productontwikkeling
De opdrachtgever
  NHL Hogeschool
Notes: Wilco: Inleiding

## Slide 4: Het vooronderzoek
Marktonderzoek
  Grote producenten:
    Delta, Eversolar, SMA, Mastervolt
  Kosten
Eisen van de opdrachtgever
  Kostprijs maximaal €100,-
  Alarmering naar de gebruiker
  Inzage van de meetgegevens
Notes: Dorus: Het vooronderzoek

## Slide 5: Platformkeuze
Gekozen voor de RaspberryPi
  Binnen budget
  Weinig extra hardware nodig
  Grote community met veel informatie
  Linux omgeving
Gekozen voor PVoutput.org
  Webinterface met veel mogelijkheden
    Grafieken: Live output, Dag, maand, Jaar
    Vergelijken met anderen mogelijk
Notes: Dorus: Platformkeuze 1

## Slide 6: Platformkeuze
Status applicatie in .Net
  Informeert de gebruiker
    Temperatuur
    Voltage
    Stroom
    Geleverde energie
    Totaal geleverde energie
  Waarschuwt de gebruiker
    Missende meetwaarden
    Lage meetwaarden in verhouding met weer
Notes: Wilco: Platformkeuze 2

## Slide 7: Het product
SunnyPi
  Communicatie met de inverter
  Loggen gegevens
  Uploaden naar PVoutput.org
Status applicatie
  Presentatie meetgegevens
  Huidige status SunnyPi
  Waarschuwingen
  WeatherBug
Notes: Dorus Deel I Wilco Deel II

## Slide 8: SunnyPi programmastructuur
1. De Raspberry Pi is ingeschakeld.
2. Start het script met behulp van Cronjob.
3. Detecteer of de seriële poort kan
worden geopend.
4. Data request naar de Soladin:
“11 00 00 00 B6 00 00 00 C7”
Notes:     Toelichting: Cronjob is een Unix commando dat een script of programma op een ingesteld tijdstip uitvoert, Bij ons 5 minuten.
    Toelichting: Serieel, op de Raspberry Pi meerdere Uart aanwezig Usb en rs232 poort op de gpio deze laatste wordt door ons gebruikt.
    Op dit moment Simuleren wij de Soladin met een functie en een Virtuele Compoort, we hopen volgende week daadwerkelijk verbinding te kunnen maken met de op school aanwezige Soladin.

## Slide 9: SunnyPi programmastructuur
5. Wacht en ontvang een datastring van
de Soladin.
6. Schrijf een csv-bestand met de
meetgegevens naar de SD-kaart.
7. Upload de meetgegevens naar Pvoutput.org.
8. Sluit de applicatie.
Notes:     Toelichting: Cronjob is een Unix commando dat een script of programma op een ingesteld tijdstip uitvoert, Bij ons 5 minuten.
    Toelichting: Serieel, op de Raspberry Pi meerdere Uart aanwezig Usb en rs232 poort op de gpio deze laatste wordt door ons gebruikt.
    Op dit moment Simuleren wij de Soladin met een functie en een Virtuele Compoort, we hopen volgende week daadwerkelijk verbinding te kunnen maken met de op school aanwezige Soladin.

## Slide 10: Overzicht
Wifi/BT
Mouse & Keyboard
RS232/RS485
BT